## Slide 1: Controllo in cascata

## Slide 2: Possibili Controllori
Anello interno rimane lo stesso
Anello esterno:
  Un anello unico con integratore e stabilizzatore
  2 anelli uno che stabilizza e uno che fa il tracking
  Un anello che stabilizza con gain diverso da 1 e compensatore statico esterno

## Slide 3: Controllore elettrico anello interno: Limitazione per
Da intorno i 200 rad/s il modello degrada
con dei ritardi di fase importanti
suggerita:130 rad/s

## Slide 4: Controllore elettrico anello interno
Margine di fase = 81.9°
Wc = 129 rad/s
Tempo assestamento = 0.1 s
Smorzamento = 0.99
Requisito per il controllore esterno:
Wc < 12.9 rad/s
Controllore PI (kp = 46, ki = 2118)
C =

## Slide 5: Stratagia Antiwindup (saturazione 23 volt)
Metodi:
  Risposta senza saturazione (no_sat)
  Risposta con saturazione e senza antiwindup (sat)
  Clamping (clamp)
  Backcalculation (back)
Ingresso scalino a 5 volt non
Satura e comportamenti simili

## Slide 6: Comportamento del antiwindup
scalino a 15 volt
scalino a 10 volt
Nei casi in cui satura il clamping funziona bene

## Slide 7: Controllo anello esterno
Al fine di controllare l’anello esterno viene svolta la linearizzazione nel punto = 2.5mm
Il controllore interno ha in ingresso corrente e in uscita tensione
Ci vuole un controllore che ha in ingresso la posizione e in uscita la corrente
Controllore anello interno
Controllore anello esterno

## Slide 8: Modello linearizzato
Funzione di trasferimento del circuito magnetico linearizzato nella posizione a 2.5mm dal piedistallo:
G2 =
Poli =

## Slide 9: Controllo esterno singolo: controllore con integratore
Problemi:
La presenza del integratore fa partire la fase da -270 (necessita la presenza di 2 zeri)
La frequenza di taglio è troppo elevata 101 rad/s con anello interno a 123 rad/s
Nonostante questi compromessi la sovraelongazione è elevata (circa 70%)

## Slide 10: Controllo esterno singolo: controllore con integratore
Sovraelongazione elevata
Circa 70%

## Slide 11
Simulazione simulink:
Essendo le frequenze dei controllori
Paragonabili l’anello interno influenza
Molto l’anello esterno

## Slide 12: Controllo esterno 2 anelli: controllore più integratore
Alternativa al fine di ottenere un controllore più lento e con elongazioni meno marcate

## Slide 13: Anello stabilizzante
Pulsazione critica piu bassa (41.1 rad/s) ma comunque lontana dai 12.3 per avere anello interno unitario.
Margine di fase ridotto (19.7°)

## Slide 14: Anello stabilizzante

## Slide 15: Anello stabilizzante
Sovraelongazione ridotta (25-30%)
Tempo di assestamento 0.3 s

## Slide 16: Anello per il tracking
Anello meno critico: pulsazione critica 3.78 rad/s (<4.1 rad/s) e margine fase elevato

## Slide 17
Risposta sufficientemente lenta

## Slide 18: Controllo esterno 2 anelli: controllore più integratore
La presenza dello stabilizzatore con pulsazione critica 41 rad/s >12.3 rad/s
Causa le oscillazioni per la dinamica non nulla del controllore elettrico

## Slide 19: Problema per partenza diversa da zero
Nel caso reale il controllore partirà da una situazione in cui il circuito elettrico sarà già caricato
E la posizione non sarà nulla.
Nel tentativo di fare una simulazione che parta da una posizione diversa il controllore non stabilizza

## Slide 20: Controllo esterno 2 anelli: controllore più compensatore